# SUPPORTO PER PALMARE GPS

Semplice ed essenziale supporto da applicare al manubrio della moto.

MATERIALE:

- supporto rigido di plastica (90 x 63 mm);

- gomma piuma o simili per attenuare le vibrazioni;

- rivette di plastica (diametro 6 mm);

- cavallotti fissa-canaline (diametro 24 mm);

- velcro.

Praticare 4 fori nella plastica e nella gomma piuma.

Sul lato inferiore della plastica, fissare la gomma piuma e i cavallotti (materiale per elettricisti) con le rivette.

Si nota come una volta chiuso, il cavallotto stringe il manubrio; il diametro è perfetto. In questo modo si può regolare a piacere l’inclinazione del supporto, per leggere meglio il display del palmare nelle varie condizioni di luce.

Per evitare che il supporto ruoti troppo facilmente, per le vibrazioni, è meglio mettere sul manubrio un pezzetto di gomma (camera d’aria per bicicletta).

Avendo scelto del velcro bianco, ho preferito verniciare anche il supporto di bianco.

Ovviamente è necessario applicare un paio di strisce di velcro anche sul dorso del palmare.

La tenuta è ottima, sia del supporto alla moto, attraverso i cavallotti; sia del palmare con il supporto, grazie al velcro.

Ecco come si presenta a montaggio ultimato.

L’antenna GPS copre le spie centrali, ma basta spostarsi leggermente con la testa, per vedere la spia centrale.